## Slide 1: 인텔주차장 완성된 주차장 이미지
강대욱 | 강태의 | 문정환 | 한상훈 | 김진희 | 윤희승
1

## Slide 2: CONTANTS
INDEX 01
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
시스템 빌드 System Build
MVP 완성 MVP Completed
테스트 & 튜닝 Test & Tuning
완성 & 시연 completion & Poetry
INDEX 02
2
개발배경 Development Background
요구사항 분석 Analyzing Requirements
플랫폼 선택 Select Platform
주변기기 선택 Select Peripherals
일정관리 Schedule

## Slide 3: 개발배경
Development Background
3

## Slide 4: 차량번호 검출기 개발
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
4

## Slide 5: 뭔가 아쉬움
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
5

## Slide 6: 이제껏 배운 걸 더한다면..?
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
더 나은 성과!
차량번호
검출기
AI
프로그래밍
>>>
임베디드
프로그래밍
6

## Slide 7: 팀 결성
Team Formation
7

## Slide 8
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
팀 멤버 소개 Team Members
• 프로젝트 총괄
• 형상관리를 책임진다
문정환
Project Leader
• 기술적 난점을 해결한다
강태의
Technical Leader
• vison AI모델을 선택하고
Data를 수집, Training한다
한상훈
Vison AI modeler
• voice AI모델을 선택하고
Data를 수집, Training한다
윤희승
Voice AI modeler
• 상위 디자인을 책임진다
강대욱
Architecter
• DB를 책임진다
김진희
DB Administrator

## Slide 9: 브레인 스토밍
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
교통흐름에 맞게
신호등을 제어하는
스마트 교통 시스템
VS
AI로 번호판을 감지하는
주차장 2.0

## Slide 10: 주차장 2.0으로 결정!
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
주변기기가 더 많이 사용됨
= 더 도전적인 과제

## Slide 11: 요구사항 분석
Analyzing Requirements

## Slide 12: 주차장에 필요한 것
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
정교한
차량번호
검출
입출구
동시작동
요금 계산

## Slide 13
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
YOLO
딥러닝 기반
실시간 객체인식 AI모델
Multi-Processing
파이썬 내장 라이브러리
Mongo DB
문서형 NoSQL
Multi
Processing
정교한
차량번호 검출
입출구
동시작동
요금 계산

## Slide 14: 플랫폼 선택
Select Platform

## Slide 15
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
둘 중에서 고민하다가…
YOLO용 플랫폼

## Slide 16
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
YOLO용 플랫폼
라즈베리 파이를 선택!
한 프레임만 계산 시 속도차이 X
라즈베리 파이가 5배 이상 저렴
저전력 내구도 ↑ 유지비 ↓

## Slide 17: 주변기기 선택
Selected Peripherals

## Slide 18
사용될 주변기기들 Peripherals to be used
통신용 블루투스

## Slide 19
문제 발생! A problem has occurred!
핀의 개수가
적음
YOLO만 돌려도
버거워함

## Slide 20
STM32를 추가해서 보완 Get Solved
핀의 개수가
3배
라즈베리 파이 보다
5배 저렴

## Slide 21
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
플랫폼별 역할분담
라즈베리 파이는 이미지 처리에 주력

## Slide 22
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
STM32는 주변기기 제어에 주력
플랫폼별 역할분담

## Slide 23: 입출입 동시작동 멀티프로세싱 → RTOS로 대체
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
YOLO
딥러닝 기반
실시간 객체인식 AI모델
RTOS
실시간 운영체제
Mongo DB
문서형 NoSQL

## Slide 24
인텔 스마트 주차장 프로젝트 INTEL Smart Parking Lot Project
DB는 외부 데스크탑에 설치
외부 데스크탑에 보관해야
위험 ↓

## Slide 25
완성된 High Level Design

## Slide 26: 일정관리
Manage Schedule

## Slide 27
전체적인 일정은 간트차트로 관리

## Slide 28
세부 개발사항은 이슈 & 마일스톤으로 관리

## Slide 29: 시스템 빌드
System Build

## Slide 30
MCU SCHEMATIC - 1

## Slide 31
MCU SCHEMATIC - 2

## Slide 32
RC Car SCHEMATIC

## Slide 33
Embedded part.
clock configuration
: 100MHz
1. Ultrasonic set
ultra 1's TIM2 trigger pin : GPIOA8
ulrta 1's TIM2 echo pin : PA0
ultra 2's TIM2 trigger pin : GPIOB5
ulrta 2's TIM2 echo pin : PB10
Channel : 1, 3
Prescale : 100-1
Counter period : 0xffff-1
: HC-SR04 초음파센서의 Datasheet상에서
10us의 TTL값이 필요하기 때문에 Parameter Setting을 위처럼 하였음
2. Servo motor set
TIM3 Channel pin 1 : PC6
TIM3 Channel pin 2 : PA7
Channel : 1, 2
Prescale : 2000-1
Counter period : 1000-1
: SG-90 서보모터에서 20ms(50hz)의 값이 필요하기 때문에
Parameter Setting을 위처럼 하였음
3. UART set
UART1
Bluetooth Tx pin : PA9
Bluetooth Rx pin : PA10
: Serial Bluetooth Terminal(APP)사용하여 관리자(Manager)에게 log 기록 전송
UART6
MCU Communication Tx : PA11
MCU Communication Rx : PC7
: Serial로 RaspberryPi와 UART통신을 통해 Data를 Receive / Transmit
4. LCD set
SCL pin : PB6
SDA pin : PB7
: LCD 모듈을 사용하기 위하여 SCL, SDA 핀 사용
5. LED set
Green LED : PC8
Red LED : PA5
: 열렸다면 Green, 닫힌다면 Red
6. RCCAR set
IN1 : 22
IN2 : 23
IN3 : 17
IN4 : 18
ENA : 12
ENB : 13
Bluetooth Tx (UART) : 14
Bluetooth Rx (UART) : 15
: 번호판을 붙이고 주차장에 진입할 차량 구현
7. Task add
Task 1 : LCD
Task 2 : 초음파
Task 3 : 블루투스 통신 , LED
Task 4 : 서보모터
Task 5 : MCU 통신
라즈베리파이 STM32 사이의 통신을 위한 UART설정

## Slide 34
주차장용 라즈베리파이
STM32
실제 빌드 된 모습

## Slide 35
실제 빌드 된 모습
테스트용 RC카

## Slide 36
https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/
1. 아래의 공식문서를 충실히 따라서 설치
sudo apt-get install mongodb-org-shell
2. Mongo Shell을 설치
3. Mongo Shell을 실행
$ mongosh
5. 유저를 생성
db.createUser({
user: "User",
pwd: "1234",
roles: [{ role: "readWrite",
db:"parking_lot" }] })
4. DB를 생성
Use Parking_lot
6. 테이블을 생성
db.cars.insert({
carNumber: "123A3456",
entryTime: new Date("2024-01-26T09:00:00Z"),
exitTime: new Date("2024-01-26T17:00:00Z") })
MongoDB : 설치 & 준비

## Slide 37
https://universe.roboflow.com/mochoye/license-plate-detector-ogxxg
https://github.com/HardCoding0417/Parking-lot-project/tree/main/visionAI
위 사이트의 데이터셋을 사용하여
Google colab으로 훈련시켰습니다.
비전 AI 모델 준비

## Slide 38
wav file
text
response
Speech to Text
Model
Chat GPT
Whisper
Chat GPT
Google TTS
음성 AI 모델 준비

## Slide 39: 비전 컴포넌트 구현
Vision Components Realization

## Slide 40
OpenCV - 사진촬영
YOLO 번호판 감지
번호판을 반환
비전 컴포넌트 – 번호판 감지

## Slide 41
YOLO가 그린 사각형대로
이미지를 자름(crop)
threshold로 이진화(binary)
Tesseract로 문자열 추출 (OCR)
잘 추출했으면 반환
비전 컴포넌트 – 문자열 추출(OCR)

## Slide 42
비전 컴포넌트 – URAT 통신

## Slide 43: 임베디드 컴포넌트 구현
Embedded Components

## Slide 44
Main 코드
Main CODE

## Slide 45
Main-초기화
필요한 모듈 import
+ 예외처리용 함수
DB를 위한 초기화

## Slide 46
Main-초기화
통신을 위한 초기화
+ 변수 초기화

## Slide 47
Main-While 문
수신대기

## Slide 48
Main-While 문
입차 대응 코드

## Slide 49
Main-While 문
출차 대응 코드

## Slide 50
MVP 완성
MVP Complete

## Slide 52
테스트 & 튜닝
Testing & Tuning

## Slide 53
번호판 인식문제
성공, 실패 정보를 태깅
번호판 인식에
사용된 이미지를 저장

## Slide 54
실패데이터 수집 & 가설 수립
빛의 세기와
곡률에 따라 실패율 ↑

## Slide 55
평평한 판을 뒤에 덧댐
실험 & 개선
곡률 ↓
성공률 30%
성공률 95%
극적인 개선!

## Slide 56
완성!
Complete!

## Slide 57
https://github.com/HardCoding0417/Parking-lot-project/blob/main/doc/presentation.odp

## Slide 58
시연
Demonstration

## Slide 59
느낀점
Thinking

## Slide 60
인사
Greetings